Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do siedziby Zamawiającego (Odbiorcy) – budynku Szkoły Podstawowej nr 92 im. Jana Brzechwy przy ul. Przasnyskiej 18a w Warszawie

Planowane zużycie energii cieplnej – 10002 GJ

Zamówiona moc cieplna 0,4496 MW w tym:

1) moc cieplna na potrzeby ogrzewania 0,4036 MW

2) moc cieplna na potrzeby ciepłej wody 0,0460 MW.

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 5,60 m3/h

Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 1,80 m3/h

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła – gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

1. Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Przasnyska 18a

2. Węzeł cieplny jest własnością Zamawiającego

3. Układ pomiarowo – rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością Dalkia Warszawa S.A. i zainstalowany jest w makiecie węzła cieplnego

4. Regulator pogodowy jest własnością Zamawiającego

Charakterystyka budynku:

1. Rok budowy budynku: 1965

2. Powierzchnia ogrzewana lokali mieszkalnych: 0 m2

3. Powierzchnia ogrzewana lokali niemieszkalnych: 4476 m2

4. Powierzchnia całkowita budynku: 4576 m2

5. Liczba stałych użytkowników budynku: 0

6. Kubatura budynku: 3857 m3

7. Temperatura obliczeniowa instalacji centralnego ogrzewania: 90/700C

8. Budynek jest ocieplony, otynkowany.

II. Termin realizacji zamówienia

ustala się od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2016r.

III. Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV: 09300000-2